# ПЕРЕЧЕНЬ

видов минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов

(кроме объектов использования атомной энергии)

Вариант от 06.10.2011г.

| Виды работ | Минимально необходимое оборудование и приборы для выполнения работ по инженерным изысканиям |
| --- | --- |
| 1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий |
| 1.1.Создание опорных геодезических сетей | 1.Спутниковые геодезические двухчастотные приемники GPS/ГЛОНАСС. 2.Электронные тахеометры со средне-квадратической погрешностью (СКП) измерения угла не более: 4кл + полигонометрия - 3''; 1,2 разряд полигонометрии - 5''; . 3.Нивелиры с инструментальной СКП измерения превышений на 1 км двойного хода, не более: III класс – 3,0мм, IV класс – 6,0мм. увеличение зрительной трубы, не менее: III класс – 24 крат, . |
| 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. | 1. Нивелиры с инструментальной СКП измерения превышений на 1 км двойного хода, не более: I класс – 0,5мм, II класс – 1,5мм, увеличение зрительной трубы, не менее: I и II класс – 40 крат. 2.Тахеометры электрон с СКП изм. Углов: гориз. 2”, верт. 5”. |
| 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. | 1.Тахеометры c СКП - 5”. 2.Нивелиры оптические с самоуст. линией визирования и точностью 3,0 мм на 1 км хода (типа В-40 Sokkia и др. или цифровые нивелиры типа DiNi (0,3) и др. им равноточные). 3.Трассоискатели с ошибкой определения глубины не более 10%. |
| 1.4. Трассирование линейных объектов. | 1.Спутниковые геодезические двухчастотные приемники GPS/ГЛОНАСС с возможностью работы RTK ( real time kinematic). 2.Тахеометры электронные с СКП 5”. 3.Нивелиры цифровые или оптические с самоуст. линией визирования с точностью 3,0 мм на 1 км хода ( типа В-40 Sokkia, DiNi (0,3) или им равноточные). . |
| 1.5. Инженерно-гидрографические работы. | 1.Эхолоты для измерения глубин при производстве гидрографической съемки с точностью – 0,1 м. 2.Лот ручной (с грузами до 10 кг), лебедки гидрографические типа «Нева», «Луга» и др. 3.Спутниковые геодезические двухчастотные приемники GPS/ГЛАНАС. 4.Тахеометры с СКП 5”. 5.Нивелиры с самоуст. линией визирования и точностью 3,0 мм на 1 км хода. |
| 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. | 1.Тахеометры типа SET550-31 или им равноточные. 2.Рулетки электронные типа DISTO или им равноточные. 3.Нивелиры с самоуст. линией визирования типа DiNi (0,3), Н-05, H1, Ni-002, Ni-004, Ni-007 или им равноточные. 4.Автоматические лазерные построители плоскости. |
| Работы в составе инженерно-геологических изысканий |
| 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000. | 1.Буровые установки для производства колонкового и ударно-канатного бурения/ 2.Грунтоносы и другие инструменты для отбора монолитов и проб грунтов. 3.Оборудование для полевых испытаний грунтов. 4.Грунтовая лаборатория для получения классификационных показателей или договор на оказание услуг с такой лабораторией. |
| 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. | 1.Буровое оборудование с возможностью бурение до глубины не менее 50 м и диаметром не менее 110 мм, с комплектом бурового инструмента для отбора проб и монолитов (диаметром не менее 89 мм). 2.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод, прошедшая метрологическую аттестацию или аккредитацию на техническую компетентность и независимость или договор на оказание услуг с такой лабораторией. |
| 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. | 1.Комплект бурового оборудования с буровым инструментом. 2.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод, прошедшая метрологическую аттестацию или аккредитацию на техническую компетентность и независимость или договор на оказание услуг с такой лабораторией. |
| 2.4. Гидрогеологические исследования. | 1.Приборы для измерения уровня подзем. вод в скважине (уровнемеры, хлопушки и др.). 2.Оборудование для отбора проб воды в скважинах. 3.Оборудование для проведения опытных фильтрационных работ. |
| 2.5. Инженерно-геофизические исследования. | Комплект геофизического оборудования, обеспечивающий получение данных о геологическом строении местности. |
| 2.6. Инженерно-геокриологические исследования. | 1.Буровое оборудование с возможностью бурение до глубины не менее 50 м и диаметром не менее 110 мм. 2.Комплект бурового инструмента для отбора проб и монолитов грунтов (диаметром не менее 89 мм). 3.Термометрическое оборудование для измерения температуры грунтов в скважинах. 4.Морозильные лари и «куллеры» для транспортировки монолитов мерзлого грунта или договор на оказание услуг по использованию морозильных ларей и «куллеров». 5.Лаборатория или специализированный комплект полевого лабораторного оборудования для работы с мерзлыми грунтами или договор на оказание услуг с такой лабораторией. |
| 2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование. | 1.Комплекты сейсморазведочного и сейсмологического оборудования. 2.Буровое оборудование. |
| 3.Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий |
| 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. | 1.Термометры влажный и сухой, гигрометр, термометры максимальный и минимальный; почвенный термометр, барометр, осадкомер, анемометр, рейки снегомерные, плотномер, компас. 2.Для гидрологических (гидрометрических) измерений: рейки водомерные стационарные или сваи для оборудования водопоста, переносная водомерная рейка, наметка для промера глубин, гидрометрическая вертушка, штанга или лебедка для измерения скоростей, трос для оборудования гидроствора, плавсредство, нивелир- ная рейка |
| 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. | Нивелир и рейка для определения отметок горизонта высоких вод, объемов конусов выноса и пр., геодезические приборы для картографических работ (планиметр, курвиметр). |
| 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. | Содержание п.п. 1.5 и 3.1 по гидрологии, а также сита для определения гранулометрического состава наносов, батометр для отбора и прибор Куприна для фильтрования проб воды на мутность. |
| 3.4. Исследования ледового режима водных объектов. | Содержание п. 3.1 по гидрологии, а также ледовый бур, рейка для измерения толщины льда, шугомеры при наличии шуги. |
| 4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий |
| 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории | 1.Буровое оборудование с буровым инструментом или ручной мотобур. 2.Лаборатория или договор для оказания услуг с ней для исследований химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, включая: -радиометры (поисковые). -дозиметры эквивалентной дозы с нижним пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч и цифровой индексацией; -радиометрическая установка, обеспечивающая измерение активности сорбированного радона на уровне 1 бк с погрешностью не более 25 % при объеме угля 10-70 см3; -гамма-спектрометр сцинтилляционный; -атомно-абсорбционный спектрометр, с точностью определения, удовлетворяющей требованиям нормативных документов для каждого анализируемого вещества в пробе исследуемого компонента окружающей среды; -хроматограф, обеспечивающий необходимую точность измерения концентрации вещества в пробе изучаемого компонента; -потенциометр. |
| 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. | 1.Буровое оборудование с буровым инструментом или ручной мотобур. 2.Лаборатория или договор для оказания услуг с ней для исследований химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, включая: -радиометры (поисковые). -дозиметры эквивалентной дозы с нижним пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч и цифровой индексацией; -радиометрическая установка, обеспечивающая измерение активности сорбированного радона на уровне 1 Бк с погрешностью не более 25 % при объеме угля 10-70 см3; -гамма-спектрометр сцинтилляционный; -атомно-абсорбционный спектрометр, с точностью определения, удовлетворяющей требованиям нормативных документов для каждого анализируемого вещества в пробе исследуемого компонента окружающей среды; -хроматограф, обеспечивающий необходимую точность измерения концентрации вещества в пробе изучаемого компонента; -потенциометр. |
| 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. | Стационарная лаборатория для исследований почвогрунтов и поверхностных и подземных вод, включая: -атомно-абсорбционный спектрометр, с точностью определения, удовлетворяющей требованиям нормативных документов для каждого анализируемого вещества в пробе исследуемого компонента окружающей среды; -хроматограф, обеспечивающий необходимую точность измерения концентрации вещества в пробе изучаемого компонента; -потенциометр. |
| 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории. | 1.Радиометр поисковый для производства гамма-съемки. 2.Дозиметр для измерений мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения с нижним пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч и цифровой индексацией. 3.Радиометр радона стандартный универсальный для эманационной съемки (измерений объемной активности, эквивалентной равновесной объемной активности и плотности потока радона). 4.Пробоотборник грунта радиометрический. 5.Шумомер. 6.Вибромер. 7.Измеритель электрических и магнитных полей. 8.Специализированное программное обеспечение для обработки данных полевых исследований. |
| 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологичес-кие исследования территории. | Необходимое лабораторное оборудование или договор на оказание услуг соответствующих лабораторий.. |
| 5. Работы в составе инженерно -геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) |
| 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. | 1.Буровое оборудование с возможностью бурение на глубину не менее 50 м и диаметром не менее 110 мм. 2.Комплект бурового инструмента для отбора проб и монолитов (диаметром не менее 89 мм). 3.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств подземных вод, прошедшая метрологическую аттестацию или аккредитацию на техническую компетентность и независимость или договор на оказание услуг такой лабораторией. |
| 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | 1.Оборудование для полевых испытаний грунтов. 2.Буровое оборудование с возможностью бурение на глубину не менее 50 м и диаметром не менее 110 мм; 3.Комплект бурового инструмента для отбора проб и монолитов (диаметром не менее 89 мм). |
| 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. | Комплект оборудования статического зондирования и (или) динамического зондирования. |
| 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. | 1.Оборудование, установки для физического моделирования. 2.Специализированное программное обеспечение. |
| 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. | Тоже что в п.п. 5.1 и 5.2. |
| 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. | Тоже что в п.п. 1.6, 5.1 и 5.2 |
| 6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений. |
|  | Тоже что в п.п. 5.1 и 5.2 . |
| Общее требование: Для всех видов работ необходимо иметь метрологическое обеспечение приборов и лицензионное программное обеспечение для обработки информации |

Комиссия по техническому регулированию НОИЗ

06.10.2011г.